Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

……………………………

Pieczęć Wykonawcy

Nr postępowania: PZ/10/2018/EP/EX

Excento Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 27

80-219 Gdańsk

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

na dostawę paneli ściennych i elementów dachowych do konstrukcji nośnej parkingu rowerowego realizowane w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3), przedstawiamy poniżej propozycję cenową:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin wykonania w dniach | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa wykonania paneli ściennych i elementów dachowych do konstrukcji nośnej parkingu rowerowego. |  |  |  |

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa paneli ściennych oraz elementów dachowych, o wymiarach jak na rysunkach,  kompletnego drewnianego szkieletu konstrukcji nośnej z usztywnieniem wraz z elementami niezbędnymi do jej montażu.

- Podstawowe wymagania:

- Panele ścienne zgodnie z przedstawionymi w części rysunkowej.

- Drewno konstrukcji nośnej szkieletowej do słupków, oczepów i podwalin: 140x45mm drewno klasy C24 lub wyższej, wilgotność 18%, czterostronnie strugane dla słupów podciągów, belek pod krokwie i oczepów oraz impregnowane ciśnieniowo dla podwalin – ilość zgodnie z dokumentacją rysunkową.

- Usztywnienie konstrukcji obustronnie płytą OSB/3 gr. 12 mm – ilość minimalna pozwalająca pokryć ściany konstrukcji nośnej - załączona w części rysunkowej.

- Krokwie 200x80 mm czterostronnie strugane, drewno klasy C24 lub wyższej, wilgotność 18%– ilość zgodnie z dokumentacją rysunkową.

- Czterostronnego  połączenia słupów z podwaliną(x2) oraz oczepem (x2) kątowymi łącznikami  stalowymi ocynkowanymi o odpowiedniej długości jak dla połączeń drewnianych.

- Zastosowane wkręty ciesielskie - zamiast gwoździ - o odpowiedniej długości i ilości jak dla połączeń drewnianych do montażu belek, słupów, rozpórek, podciągów, oczepów, podwalin, belek podpierających krokwie, kontr łat i łat zgodnie z zasadami projektowania konstrukcji szkieletowych drewnianych.

- Elementy dodatkowe wchodzące w skład zamówienia:

- Odpowiednia ilość śrub M12 o odpowiedniej długości do skręcenia ze sobą paneli ściennych, krokwi ze słupami, podwaliny głównej z podwaliną paneli, oczepów głównych z oczepami paneli wraz z podkładkami i nakrętkami z możliwością kontrowania.

- Kotwy do betonu nierdzewne do mocowania podwaliny w betonie na odpowiednia długość zgodnie z zasadami projektowania konstrukcji szkieletowych drewnianych.

- Wkręty do montażu płyt OSB/3 do konstrukcji nośnej( do słupów) w ilości zgodnie z zasadami projektowania konstrukcji szkieletowych drewnianych.

- Papa do odizolowania fundamentów betonowych od podwaliny.

- Odkosy montażowe drewniane  do zabezpieczenia przed przewróceniem ustawionych pionowo  paneli ściennych podczas montażu.

Załącznik nr 5 - dokumentacja rysunkowa, na podstawie której można dokonać wyliczeń zapotrzebowania na poszczególne materiały i zgodnie z którą powinny powstać panele i pozostałe zamawiane elementy.

- Cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.

Wartość brutto oraz termin wykonania należy przenieść w odpowiednie miejsce do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dnia ………………………………….

……………………………………………..

Pieczęć i podpis

osoby uprawnionej